Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ OFERTOWY

na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Policach w ramach programu „Cyfrowa szkoła”.

W ramach przedmiotowego zamówienia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć poniżej wyspecyfikowany sprzęt komputerowy (o minimalnych parametrach wskazanych poniżej):

Przenośny komputer dla ucznia ( 50 szt.)

| Parametr | Warunek wymagany | Opis produktu oferowanego przez wykonawcę (nazwa, producent, nr katalogowy, itp.) |
| --- | --- | --- |
| ekran | TFT 14.0” LED HD o rozdzielczości 1366x768, z powłoką matową, nie dopuszcza się matryc typu "glare". |  |
| Procesor | Min. dwurdzeniowy uzyskujący wynik co najmniej 1510 punktów w teście Passmark - CPU Mark według wyników procesorów publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. Chipset zaprojektowany i wykonany do pracy w komputerach przenośnych rekomendowany przez producenta procesora. |  |
| Obudowa | Zamawiający dopuszcza kolory obudowy - czarny, srebrny, grafitowy, szary lub ich kombinacje. |  |
| Pamięć RAM | Min. 2GB DDR3 (pamięć RAM rozszerzalna do 8GB). Min. 1 wolny slot na dodatkową kartę(y) pamięci. |  |
| Dysk | min. 320 GB SATA, prędkość obrotowa 5400 obr./min. |  |
| Karta graficzna | Zintegrowana, zapewniająca obsługę DirectX 10.1 |  |
| Karta dźwiękowa | zgodna z HD Audio, wbudowane dwa głośniki stereo oraz cyfrowy mikrofon |  |
| Porty/złącza (wbudowane, nie akceptowana jest realizacja poprzez zewnętrzne urządzenia, karty lub w porcie USB) | Port sieci LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowany z płytą główną. WLAN 802.11 b/g/n, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express. Wbudowany fabrycznie moduł Bluetooth v. 4.0 + HS 1 x Złącze RJ-45 (podłączenie sieci lokalnej) 1 x Czytnik Kart pamięci 4 w 1 (SD™, MMC, MSPRO, xD), 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 z możliwością ładowania 1 x VGA (D-Sub), 1 x Gniazdo mikrofonowe 1 x Gniazdo słuchawkowe 1 x HDMI ze wsparciem HDCP 1 x zasilanie DC-in |  |
| Klawiatura | pełnowymiarowa, w układzie US-QWERTY, polskie znaki zgodne z układem MS Windows "polski programistyczny, |  |
| mysz | mysz optyczna USB, 2 przyciski + rolka |  |
| Urządzenie wskazujące | Touch Pad (płytka dotykowa): z minimum dwoma niezależnymi klawiszami wyboru, z funkcją zoom -/+, z funkcją przewijania (góra/dół, prawo/lewo) |  |
| kamera | Wbudowana, o rozdzielczości 1280x1024 (HD) |  |
| Napęd optyczny | 8x DVD +/- RW Super Multi Dual Layer wewnętrzny (z oprogramowaniem do nagrywania płyt DVD oraz odtwarzania płyt DVD Video). |  |
| Bateria | zapewniająca min. 3.5 godziny pracy. |  |
| Zasilacz | zewnętrzny, pracujący w sieci elektrycznej 230V 50/60Hz, 65W. |  |
| Waga | max do 2500g z baterią i napędem optycznym. |  |
| Bezpieczeństwo | Zabezpieczenie BIOS hasłem użytkownika. Zabezpieczenie dysku twardego hasłem użytkownika. Złącze typu Kensington Lock |  |
| Gwarancja | 3 lata w systemie door-to-door na notebooka (gwarancja producenta), 1 rok gwarancji producenta na baterie (gwarancja producenta). |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO 9001:2000 (winien posiadać producent sprzętu) Certyfikat ISO 14001 (winien posiadać producent sprzętu) Oferowany model notebooka musi posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu notebooka z systemem operacyjnym Windows 7 (ze strony Microsoft WHCL). Oferowany model notebooka musi być zgodny z normą Energy Star 5.0 (ze strony Energy Star). Deklaracja zgodności CE |  |
| Wsparcie techniczne producenta | Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. |  |
| Oprogramowanie | antywirusowe z licencją na 3 lata bez dodatkowych kosztów zabezpieczające przed kradzieżą dostarczone przez producenta komputera pozwalające na: Zmianę ustawień BIOS w tym kolejności bootowania, a także import oraz export tych ustawień Szyfrowanie dysku twardego, folderów oraz plików Bezpieczne, permanentne usuwanie danych z dysku twardego Bezpieczny, pojedyńczy punkt logowania do różnych stron internetowych Zarządzanie uwierzytelnianiem Funkcje zdalnej obsługi: etykieta urządzenia zdalne odświeżanie BIOS ustawienia BIOS Oprogramowanie do zarządzania pracownią komputerową wspierane przez producenta komputera pozwalające minimum na: podglądanie ekranów na komputerach uczniowskich przesyłanie ekranów z komputera nauczyciela na komputery uczniowskie blokowanie klawiatury, myszy, ekranu na komputerach uczniowskich archiwizowanie ekranów i innych materiałów do późniejszego wykorzystania monitorowanie dostępu do Internetu tworzenie testów: -rozsyłanie pytań i gromadzenie odpowiedzi; tworzenie zestawu pytań współpraca z tablicą interaktywną monitoring i archiwizacja plików audio. Przed podpisaniem umowy na żądanie Zamawiającego Wykonawca winien przedłożyć oświadczenie producenta oprogramowania, że oferowane oprogramowanie jest w pełni kompatybilne z oferowanym sprzętem. |  |
| system operacyjny | Zainstalowany Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit lub równoważny Parametry równoważności: System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek, możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet - witrynę producenta systemu, darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) - wymagane podanie nazwy strony serwera WWW, internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim, wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6, zlokalizowane w języku polskim co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe, wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi), funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer, interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta, możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników, zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych, funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC z wbudowanym modułem „uczenia się" pisma użytkownika - obsługa języka polskiego, funkcjonalność rozpoznawania mowy pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo wraz z modułem „uczenia się" głosu użytkownika, zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi, wbudowany system pomocy w języku polskim, możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących), możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki - przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji, wdrażanie IPSEC oparte na politykach - wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny, automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509, wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard, rozbudowane polityki bezpieczeństwa - polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji, system posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk, wsparcie dla Oracle Java i .NET Framework– możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach, wsparcie dla JScript i VBScript - możliwość uruchamiania interpretera poleceń, zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji - możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem, rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową, rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację, graficzne środowisko instalacji i konfiguracji, transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe, zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe, udostępnianie modemu, oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej, możliwość przywracania plików systemowych, system operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.), możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). |  |

Przenośny komputer dla nauczyciela (8 szt.)

| Parametr | Warunek wymagany | Opis produktu oferowanego przez wykonawcę (nazwa, producent, nr katalogowy, itp.) |
| --- | --- | --- |
| Ekran | TFT 15.6” LED HD o rozdzielczości 1366x768, z powłoką matową, nie dopuszcza się matryc typu "glare". |  |
| Procesor | Min. dwurdzeniowy uzyskujący wynik co najmniej 2600 punktów w teście Passmark - CPU Mark według wyników procesorów publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu licencjonowane oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. Chipset zaprojektowany i wykonany do pracy w komputerach przenośnych rekomendowany przez producenta procesora. |  |
| Obudowa | Zamawiający dopuszcza kolory obudowy - czarny, srebrny, grafitowy, szary lub ich kombinacje. |  |
| Pamięć RAM | Min. 1x 4GB DDR3 1333 Mhz (pamięć RAM rozszerzalna do 8GB). 1 slot wolny. |  |
| Dysk twardy | Min. 500 GB SATA, prędkość obrotowa 5400 obr./min. |  |
| Karta graficzna | zintegrowana z obsługą Microsoft® DirectX® 10.1 |  |
| Karta dźwiękowa | zgodna z HD Audio, wbudowane dwa głośniki stereo oraz cyfrowy mikrofon |  |
| Połączenia i karty sieciowe | Wbudowany fabrycznie moduł Bluetooth v. 4.0 + HS (nie akceptowane na zewnętrznej karcie lub porcie USB). Port sieci LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowany z płytą główną. Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci WLAN obsługująca łącznie standardy IEEE 802.11 b/g/n. |  |
| Porty/złącza (wbudowane, nie akceptowana jest realizacja poprzez zewnętrzne urządzenia, karty lub w porcie USB) | 1 x Złącze RJ-45 (podłączenie sieci lokalnej) 1 x Express Card 34 1 x Czytnik Kart pamięci 5 w 1 (SD™, MMC, MS, MS PRO, xD) 1 x USB 3.0 2 x USB 2.0 (w tym jeden port z możliwością ładowania) 1 x VGA (D-Sub), 1 x Gniazdo mikrofonowe 1 x Gniazdo słuchawkowe 1 x HDMI ze wsparciem HDCP 1 x zasilanie DC-in |  |
| Klawiatura | pełnowymiarowa z wydzielonymi pełnowymiarowymi klawiszami numerycznymi w prawej części klawiatury, w układzie US-QWERTY, polskie znaki zgodne z układem MS Windows "polski programistyczny", klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy). Klawiatura wyposażona w system chroniący przed zalaniem. |  |
| Urządzenie wskazujące | Touch Pad (płytka dotykowa): z minimum dwoma niezależnymi klawiszami wyboru, z funkcją zoom -/+, z funkcją przewijania (góra/dół, prawo/lewo) Mysz optyczna ze złączem USB, 2 przyciski + rolka |  |
| kamera | Wbudowana o rozdzielczości 1280x1024 (HD), |  |
| Napęd optyczny | 8x DVD +/- RW Super Multi Dual Layer wewnętrzny (z oprogramowaniem do nagrywania płyt DVD oraz odtwarzania płyt DVD Video). |  |
| Bateria | zapewniająca min. 3.5 godziny pracy. |  |
| Zasilacz | zewnętrzny, pracujący w sieci elektrycznej 230V 50/60Hz, 65W. |  |
| Waga | max do 2500g z baterią i napędem optycznym. |  |
| Bezpieczeństwo | Zabezpieczenie BIOS hasłem użytkownika. Zabezpieczenie dysku twardego hasłem użytkownika. Złącze typu Kensington Lock |  |
| Gwarancja | 3 lata w systemie door-to-door na notebooka (gwarancja producenta), 1 rok gwarancji producenta na baterie (gwarancja producenta). |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO 9001:2000 (winien posiadać producent sprzętu) Certyfikat ISO 14001 (winien posiadać producent sprzętu) Oferowany model notebooka musi posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu notebooka z systemem operacyjnym Windows 7 (ze strony Microsoft WHCL). Oferowany model notebooka musi być zgodny z normą Energy Star 5.0 (ze strony Energy Star). Deklaracja zgodności CE |  |
| Wsparcie techniczne producenta | Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. |  |
| Torba | dostosowana do wymiarów notebooka. |  |
| oprogramowanie | Oprogramowanie antywirusowe z licencją na 1 rok bez dodatkowych kosztów Oprogramowanie zabezpieczające przed kradzieżą dostarczone przez producenta komputera pozwalające na: Zmianę ustawień BIOS w tym kolejności bootowania, a także import oraz export tych ustawień Szyfrowanie dysku twardego, folderów oraz plików Bezpieczne, permanentne usuwanie danych z dysku twardego Bezpieczny, pojedynczy punkt logowania do różnych stron internetowych Zarządzanie uwierzytelnianiem Funkcje zdalnej obsługi: Etykieta urządzenia Zdalne odświeżanie BIOS Ustawienia BIOS Oprogramowanie do zarządzania komputerami w sieci wspierane przez producenta komputera służące, pozwalające minimum na: Zarządzanie regułami Instalowanie oprogramowania Instalowanie obrazu Szeregowanie i alarmy Zarządzanie agentem aktualizacji Kopia zapasowa klienta Migracja użytkownika Zarządzanie zapasami Śledzenie użytkowania zasobów Kwerendy i raporty Raport analityczny (z możliwością eksportu danych do pliku xls.) Oprogramowanie do zarządzania mobilną pracownią komputerową: Zintegrowany pakiet aplikacji do zarządzania pracownią komputerową musi zawierać co najmniej: aplikację do przygotowania i przeprowadzenia lekcji oprogramowanie do sprawdzania wiedzy uczniów aplikację do kontrolowanie i zarządzania grupą komputerów uczniowskich poprzez komputer nauczyciela Nie dopuszcza się instalacji na jednym komputerze produktów spełniających opisane cechy, pochodzące od różnych producentów. |  |
| System operacyjny | Zainstalowany Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit lub równoważny Parametry równoważności: System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek, możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet - witrynę producenta systemu, darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) - wymagane podanie nazwy strony serwera WWW, internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim, wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6, zlokalizowane w języku polskim co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe, wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi), funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer, interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta, możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników, zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych, funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC z wbudowanym modułem „uczenia się" pisma użytkownika - obsługa języka polskiego, funkcjonalność rozpoznawania mowy pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo wraz z modułem „uczenia się" głosu użytkownika, zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi, wbudowany system pomocy w języku polskim, możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących), możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki - przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji, wdrażanie IPSEC oparte na politykach - wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny, automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509, wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard, rozbudowane polityki bezpieczeństwa - polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji, system posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk, wsparcie dla Oracle Java i .NET Framework– możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach, wsparcie dla JScript i VBScript - możliwość uruchamiania interpretera poleceń, zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji - możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem, rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową, rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację, graficzne środowisko instalacji i konfiguracji, transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe, zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe, udostępnianie modemu, oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej, możliwość przywracania plików systemowych, system operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.), możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). |  |
| Oprogramowanie do zarządzania pracownią komputerową | wspierane przez producenta komputera pozwalające minimum na: podglądanie ekranów na komputerach uczniowskich przesyłanie ekranów z komputera nauczyciela na komputery uczniowskie blokowanie klawiatury, myszy, ekranu na komputerach uczniowskich archiwizowanie ekranów i innych materiałów do późniejszego wykorzystania monitorowanie dostępu do Internetu tworzenie testów: -rozsyłanie pytań i gromadzenie odpowiedzi; tworzenie zestawu pytań współpraca z tablicą interaktywną monitoring i archiwizacja plików audio. |  |

Szafka do przechowywania i bezpiecznego przemieszczania komputerów uczniów (2 szt.)

| Parametr | Warunek wymagany | Opis produktu oferowanego przez wykonawcę (nazwa, producent, nr katalogowy, itp.) |
| --- | --- | --- |
| Obudowa | Szafka mobilna do notebooków przeznaczona do przechowywania i łatwego transportowania na niewielkich odległościach komputerów przenośnych oraz do ładowania ich baterii. Instalacja składająca się z demontowanych listew przepięciowych z bezpiecznikiem automatycznym Otwierane drzwi dwuskrzydłowe umożliwiające wkładanie i wyjmowanie komputerów znajdujące się równolegle do siebie Blacha stalowa lakierowana proszkowo lub z laminowanej płyty Min. 4 kółka z czego min. 2 z hamulcami Wbudowane urządzenie przeznaczane do bezawaryjnego podłączenia do sieci elektrycznej budynku zestawu informatycznego składającego się 36 sztuk komputerów wraz z zasilaczami do standardowego gniazda elektrycznego o natężeniu max 16A i zabezpieczające instalację elektryczną budynku przed przerwaniem dopływu prądu |  |
| Moc | Łączna wszystkich urządzeń podłączonych jednorazowo do instalacji elektrycznej w szafce do 2300W; maksymalny prąd 10A; urządzenie przystosowane do pracy z napięciem 230V |  |
| Ilość półek | Min. na 25 urządzeń |  |
| Wymiary | 80 x 120 x 140 (szer. x dł. x wys. (cm)), długość razem ze zwijadłem do kabli 140cm |  |
| Gwarancja | 36 miesiące w miejscu zgłoszenia awarii |  |

Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne ( 2 szt.)

| Parametr | Warunek wymagany | Opis produktu oferowanego przez wykonawcę (nazwa, producent, nr katalogowy, itp.) |
| --- | --- | --- |
| Podstawowe funkcje urządzenia | Drukarka |  |
|  | Kopiarka |  |
|  | Skaner |  |
| Technologia druku | Laserowa |  |
| Maks. rozmiar nośnika | A4 |  |
| Max szybkość druku (mono) | 16 str./min. |  |
| Druk w kolorze | Tak |  |
| Max szybkość druku (kolor) | 4 str./min. |  |
| Wydajność | Min. 20000 str./mies. |  |
| Emulacje | PCL6 oraz PostScript Level 3 |  |
| Rozdzielczość w poziomie (mono) | 600 dpi |  |
| Rozdzielczość w pionie (mono) | 600 dpi |  |
| Rozdzielczość w poziomie (kolor) | 600 dpi |  |
| Rozdzielczość w pionie (kolor) | 600 dpi |  |
| Gramatura papieru | 60-220 g/m2 |  |
| Pojemność podajnika papieru | 150 szt. |  |
| Pojemność podajnika dokumentów | 35 szt. |  |
| Pojemność tacy odbiorczej | 50 szt. |  |
| Obsługiwane nośniki | papier błyszczący |  |
|  | Papier foto matowy |  |
|  | papier foto błyszczący |  |
|  | koperty |  |
|  | folia |  |
|  | papier A4 |  |
|  | papier A5 |  |
|  | papier A6 |  |
|  | papier B5 |  |
|  | Papier 10x15 |  |
|  | Papier 13x20 |  |
| Typ skanera | kolorowy |  |
|  | płaski |  |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 dpi |  |
| Poziomy wymiar obszaru skanowania | 297 mm |  |
| Pionowy wymiar obszaru skanowania | 216 mm |  |
| Głębia koloru | 30 bit |  |
| Skalowanie | 25-400 % |  |
| Złącze zewnętrzne | USB 2.0 |  |
|  | Bezprzewodowa sieć Ethernet 802.11 b/g/n (WiFi) |  |
|  | 1x RJ-45 (FastEthernet 10/100) |  |
| Cechy dodatkowe | LCD display |  |

Tablica interaktywna z systemem mocowania (1 szt.)

| Parametr | Warunek wymagany | Opis produktu oferowanego przez wykonawcę (nazwa, producent, nr katalogowy, itp.) |
| --- | --- | --- |
| Efektywna powierzchnia tablicy | Powierzchnia tablicy umożliwia pisać pisakami sucho-ścieralnymi, na której można dokonywać notatki, sterować pracą komputera i wyświetlać obraz z projektora min. 156.5 cm × 117.2 cm (przekątna 77 cali - 195.6 cm) Obsługa tablicy za pomocą załączonych pisaków i za pomocą palca. Komunikacja tablicy z komputerem i zasilanie za pomocą przewodu USB. |  |
| Format tablicy | 4 / 3 |  |
| Waga | Maks. 15 kg |  |
| Technologia | dotykowa, rezystancyjna |  |
| Gwarancja | producenta na tablicę min. 5 lat |  |
| W zastawie z tablicą | Min. cztery pisaki odpowiadające kolorom czarny, czerwony, niebieski i zielony oraz gąbka do ścierania pisma elektronicznego. Półka na pisaki automatycznie rozpoznająca, który pisak został podniesiony, aktywująca automatycznie przypisany w oprogramowaniu kolor linii lub gąbkę z sygnalizacją za pomocą diod LED, które urządzenie z półki jest aktywne. |  |
| oprogramowanie | Tablica automatyczne rozpoznaje używane narzędzie, tak że użytkownicy podnosząc pióro mogą pisać nim w aplikacjach, sterować programem za pomocą palca, usuwać notatki dłonią, wszystko te czynności bez konieczności odkładania pióra na półkę. Rozpoznawanie gestów: przesunięcie po powierzchni tablicy ze strony prawej na lewą – jeden slajd do przodu (jak przewracanie stron w książce), przesunięcie ze strony lewej na prawą – jeden slajd do tyłu (jak przewracanie stron w książce), szybkie przesunięcie w obie strony – „potrząśnięcie” – zgrupowanie zaznaczonych obiektów lub rozgrupowanie zaznaczonego obiektu. Polska wersja językowa oprogramowania. Dostępna na stronie producenta aplikacja pozwalająca na dostęp do plików stworzonych za pomocą oprogramowania producenta tablicy bez konieczności instalowania go na komputerze. Aplikacja musi umożliwiać przeglądanie plików, wykonywanie w nich przygotowanych ćwiczeń interaktywnych, pisanie za pomocą pisaków po slajdach, wprowadzanie tekstu i zapis do pliku wprowadzonych zmian. Możliwość wstawiania obiektów z wewnętrznej bazy programu obsługującego tablicę (np. obrazów, animacji, gotowych szablonów, widżetów (gadżetów) sieciowych Zabezpieczenie tworzonego dokumentu przed jego utratą poprzez automatyczne zapisywanie go o wybrany interwał czasu oraz odtwarzanie dokumentu po jego niekontrolowanym zamknięciu w sytuacji krytycznej wywołanej niestabilnością systemu. Importowanie i eksportowanie materiałów powstałych na tablicy w czasie zajęć (notatek, obiektów) w formacie Whiteboard Common File Format (CFF). Możliwość pisania i rysowania po plikach PDF. Po naniesieniu notatek i rysunków możliwość zapisu całości do pliku PDF. Narzędzie do rysowania wielokątów foremnych od trójkąta do co najmniej piętnastokąta. Funkcja usuwania jednocześnie wszystkich zapisków i rysunków wprowadzonych na stronę za pomocą pisaków. Funkcja resetowania strony pozwalająca na przywrócenie stanu pojedynczego slajdu do postaci bezpośrednio po otwarciu pliku z dysku. Funkcja ta pozwala szybko rozpocząć pracę od nowa. Dostęp bezpośrednio z poziomu programu do obsługi tablicy do bazy gotowych lekcji z w języku polskim, ilustracji, zdjęć, reprodukcji, animacji i widżetów (gadżetów) sieciowych itp. dostępnej przez sieć Internet. Baza musi zawierać co najmniej 200 lekcji z różnych przedmiotów i na różne poziomy edukacyjne. Automatyczna optymalizacja wielkości wstawianych plików graficznych, co umożliwia szybsze i łatwiejsze przekazywanie materiałów edukacyjnych przez sieć np. pocztą elektroniczną, na stronach WWW itp. Oprogramowanie umożliwia wyświetlanie stron w trybie pokazu (pełnoekranowym) ze zminimalizowanymi paskami narzędziowymi, podobnie jak w popularnych programach prezentacyjnych np. Microsoft PowerPoint. Możliwość wyświetlania dwóch slajdów (stron) jednocześnie np. w celu możliwości prezentacji treści zadania, danych, założeń i jego rozwiązania w przypadku gdy nie mieszczą się na jednej stronie. Wyszukiwarka wewnętrznej galerii oprogramowania do obsługi tablicy umożliwiająca szybkie i sprawne odnajdowanie interesujących materiałów poprzez słowa kluczowe. Możliwość umieszczania na slajdach widżetów (gadżetów) sieciowych. Pióro kaligraficzne – narzędzie automatycznie wygładza kreskę w czasie pisania lub rysowania w celu poprawienia czytelności zapisków lub rysunków. Użytkownik ma możliwość ustawienia, aby ślad atramentu piór stopniowo bladł, aż do całkowitego zniknięcia. Można regulować czas po jakim ślad atramentu zaczyna znikać. Pióro typu kredka świecowa- narzędzie pozwalające uzyskać rysunki lub notatki wykonane przy pomocy kredek świecowych. Pióro kreatywne – narzędzie umożliwiające pisanie i rysowane dowolnymi kształtami (np. gwiazdki, kwiatki itp.). Użytkownik może dostosować pióro kreatywne do swoich potrzeb poprzez wybranie dowolnego kształtu, który jest obiektem znajdującym się na slajdzie lub plikiem graficznym. Oprogramowanie do obsługi tablicy posiada własną przeglądarką internetową, którą można wstawić bezpośrednio do slajdu. Przenoszenie poprzez mechanizm przeciągnij i upuść grafiki oraz zaznaczonych fragmentów tekstów bezpośrednio z treści strony internetowej na slajd bez konieczności opuszczania okna z tym slajdem. Przeglądarka może automatycznie załadować wskazaną wcześniej przez użytkownika stronę po wyświetleniu slajdu z wstawioną przeglądarką. Możliwość przypisania do każdego obiektu na slajdzie dźwięku, który może być uruchamiany poprzez dotknięcie obiektu lub narożnika obiektu oznaczonego ikoną. Przypisany dźwięk może pochodzić z dysku jako plik w formacie mp3 lub może zostać nagrany bezpośrednio w oprogramowaniu tablicy za pomocą mikrofonu podłączonego do komputera. Generator ćwiczeń wykorzystujący obiekty umieszczone na slajdzie, które mogą oddziaływać na siebie i w ten sposób tworzyć gry lub ćwiczenia interaktywne. Możliwość uruchomienia trybu przeźroczyste tło pozwalającego na wykorzystanie obiektów z galerii, wykonywania notatek i rysunków cyfrowym atramentem (zachowując możliwości przenoszenia, zmiany rozmiaru i obrotu obiektów) przy jednoczesnym używaniu i sterowaniu oprogramowaniem edukacyjnym, aplikacjami i systemem operacyjnym. Po wyjściu z ww. trybu wszystkie naniesione obiekty i notatki pozostają na slajdzie |  |
| Inne wymagania | Wraz z tablicą dostarczyć (w języku polskim) podręcznik użytkownika tablicy i przewodnik metodyczny dla nauczycieli dotyczący wykorzystywania tablicy w procesie dydaktycznym |  |

Projektor krótkoogniskowy z systemem mocowania ( 1 szt.)

| Parametr | Warunek wymagany | Opis produktu oferowanego przez wykonawcę (nazwa, producent, nr katalogowy, itp.) |
| --- | --- | --- |
| Technologia | 3xLCD |  |
| Jasność | min. 2000 ANSI lumenów w trybie pełnej jasności |  |
| Kontrast | min. 500:1 |  |
| Rozdzielczość | rzeczywista min. 1024x768, format matrycy 4:3 projektor musi umożliwić wyświetlenie obrazu wykorzystującego całą powierzchnię zaproponowanej tablicy interaktywnej z odległości nie większej niż 122 cm (odległość od tablicy do najbardziej oddalonego elementu projektora) przy zachowaniu proporcji obrazu, jego formatu a także zapewniając ostrość obrazu na całej powierzchni Korekcja efektu trapezowego w pionie |  |
| Żywotność lampy | min. 3000 godzin w trybie pełnej jasności |  |
| Porty wejścia min.: | 2xVGA (DB-15), 1xcomposite video (RCA Chinch), 1xS-video, 1xaudio stereo mini Jack 1xaudio stereo 2RCA 1xRS232 Możliwość przypisywania wybranych wejść audio do wybranych wejść wizyjnych |  |
| Porty wyjścia min: | 1xVGA (DB-15), 1xaudio stereo 2RCA |  |
| Waga | max 3,5 kg |  |
| Głośność pracy | max 36dB w trybie pełnej jasności |  |
| Głośnik | wbudowany min. 1 x 1W |  |
| Zabezpieczenie antykradzieżowe | kodem PIN Co najmniej 2 uchwyty do montażu mechanicznych zabezpieczeń przeciw kradzieżowych przygotowane przez producenta projektora Czujnik zmiany położenia połączony z zabezpieczeniem przeciw kradzieżowym |  |
| Inne | Uchwyt mocujący do ściany o parametrach: wymiary elementu mocującego do ściany min 150x250 mm waga maksymalnie 6 kg regulacje: odległość od ściany do 150 cm; pochylenie projektora przód/tył; pochylenie na prawo/lewo; odchylenie od ściany prawo/lewo konstrukcja pozwalająca na ukrycie kabli tak aby były prowadzone wewnątrz uchwytu Zewnętrzny filtr powietrza, który użytkownik sam może wymienić i wyczyścić bez konieczności demontażu projektora i użycia narzędzi Wymiana lampy bez konieczności demontażu projektora Funkcja blokady klawiatury uniemożliwiająca uczniom samodzielne włączenie i obsługę projektora bez nadzoru nauczyciela |  |
| Gwarancja producenta | na projektor 36 miesięcy na lampę 36 miesięcy |  |

Głośniki (8 szt.)

| Parametr | Warunek wymagany | Opis produktu oferowanego przez wykonawcę (nazwa, producent, nr katalogowy, itp.) |
| --- | --- | --- |
| Typ | Dwudrożne kolumny stereofoniczne z głośnikiem niskotonowym |  |
| Moc wyjściowa | jednej kolumny RMS 12W |  |
| Kontrola dźwięku | (głośność, tony) |  |
| Pasmo przenoszenia | 60– 20 000 Hz |  |
| Wejścia podstawowe | 1 x STEREO miniJACK |  |

Kontroler WLAN zarządzający szkolną siecią bezprzewodową ( 1 szt.)

| Parametr | Warunek wymagany | Opis produktu oferowanego przez wykonawcę (nazwa, producent, nr katalogowy, itp.) |
| --- | --- | --- |
| opis | Kontroler w podstawowej wersji powinien obsłużyć minimum 12 punktów dostępowych Kontroler powinien umożliwić obsługę minimum 50 punktów dostępowych w przypadku wykupienia dodatkowych licencji Kontroler powinien umożliwić połączenie w stos do 3 urządzeń W przypadku wykorzystania punktów dostępowych dwuzakresowych maksymalna ilość obsługiwanych użytkowników na kontroler bez dodatkowych licencji przy wykorzystaniu dwóch częstotliwości 2,4GHz oraz 5GHz powinna wynieść nie mniej niż 1000 Inne 4 x Gigabit RJ45 10/100/1000 Pamięć Flash 8 MB + 2 GB CF Pamięć RAM 1 GB DDR2 Min. 1 x USB |  |
| Funkcje oraz protokoły | Kontroler sieci bezprzewodowej powinien obsługiwać 802.11 A/B/G oraz z dodatkową licencją 802.11N Kontroler powinien umożliwić obsługę do 128 profili bezpieczeństwa SSID W przypadku połączenia w stos ilość możliwych profili bezpieczeństwa powinna wzrosnąć do 512 Urządzenie w standardzie powinno umożliwić załadowanie 3 planów pięter. Dodatkowa liczba pięter powinny być możliwa do załadowania dzięki zewnętrznej pamięci USB Kontroler powinien obsługiwać Captive portal Urządzenie powinno obsłużyć min. 64 VLAN oraz jeden VLAN administracyjny Kontroler powinien mieć możliwość stworzenia redundancji za pomocą protokołu VRRP Możliwość hierarchicznego podglądu sieci Możliwość załadowania mapy oraz definicji wymiarów Możliwość automatycznego planowania częstotliwości oraz ilości AP w celu pokrycia piętra danego obszaru Pomoc w optymalnym rozmieszczeniu punktów dostępowych Powiadamianie o niepokrytych sygnałem radiowym obszarach oraz możliwość wypełnienia tych obszarów sąsiednimi punktami dostępowymi Automatyczna konfiguracja kanałów radiowych w punkcje dostępowym w celu redukcji interferencji Możliwość definiowania kanałów które można wykorzystać Automatyczne zarządzanie siłą sygnału w zależności od obszaru jaki dany punkt dostępowy ma pokryć Możliwość "przeniesienia" użytkownika pomiędzy punktami dostępowymi w przypadku zbyt dużego obciążenia punktu dostępowego Obsługa standardu 802.11i Obsługa WMM Power Save 802.11e Możliwość definiowania przepustowości dostępnej dla konkretnego SSID Obsługa WEP, WPA/WPA2-PSK 802.11i/WPA/WPA2 z autentykacją poprzez serwer AAA/RADIUS Autentykacja poprzez LDAP |  |
| gwarancja | Wymaga się, aby urządzenie jak i zainstalowane wewnątrz urządzenia wentylatory i zasilacze objęte były min 5 letnią gwarancją producenta. |  |

Punkt dostępowy będący elementem szkolnej sieci bezprzewodowej ( 12 szt.)

| Parametr | Warunek wymagany | Opis produktu oferowanego przez wykonawcę (nazwa, producent, nr katalogowy, itp.) |
| --- | --- | --- |
| Specyfikacja fizyczna: | 1 x 10/100/1000BASE-T IEEE 802.3af 1 x port konsoli RJ45 Dwa złącza reverse SMA Możliwość regulacji mocy sygnału od 100 mW do 0 mW |  |
| Wymagane standardy sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11a 5GHz IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, 2.4GHz IEEE 802.11n standard, 2.4GHz and 5GHz WMM WDS- Wireless Distribution System IEEE 802.3af |  |
| Wymagane funkcje oraz protokoły | Obsługa WPA, WPA2, WEP 64-bit, 128-bit, 152-bit Autentykacja IEEE802.1x RADIUS EAP TLS, TTLS, PEAP Autentykacja na podstawie MAC Wsparcie VPN pass-through oraz dla min. 17 VLAN Obsługa Secure SSH, Security Socket Layer (SSL) Zarządzanie poprzez przeglądarkę, SNMP lub Telnet wraz z CLI SNMP SNMP MIB I, MIB II, 802.11 MIB Wireless Distribution System (WDS) Wykrywanie obcych AP oraz izolacja klientów radiowych Tryb: Point-to-point Point-to-multipoint repeater 8 x SSID na częstotliwość |  |
| certyfikat | EN- IEC 60601-1-2 |  |
| Montaż | do sufitu lub do ściany |  |
| gwarancja | Wymaga się, aby urządzenie jak i zainstalowane wewnątrz urządzenia wentylatory i zasilacze objęte były 5 letnią gwarancją producenta. |  |

Router z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i systemem blokowania włamań (IPS) ( 1 szt.)

| Parametr | Warunek wymagany | Opis produktu oferowanego przez wykonawcę (nazwa, producent, nr katalogowy, itp.) |
| --- | --- | --- |
| Funkcje, protokoły | Tryby L3: router, NAT, PAT Port forwarding i/lub triggering Możliwość konfiguracji portu DMZ, VoIP SIP ALG Obsługa DDNS DynDNS.org, TZO.com, Oray.net, DNS proxy, MAC Address Cloning/spoofing, L3 Quality of Service (QoS), LAN-to-WAN, WAN-to-LAN (ToS) Urządzenie powinno wspierać następujące protokoły: DES, 3DES, AES(128,192,256 bit)/SHA-1, MD5, IPsec NAT Traversal wersje protokołu SSL: SSLv3, TLS1.0 protokół SSL powinien wspierać DES, 3DES, ARC4, AES(128,256bit) Kontrolę integralności MD5, SHA-1, MAC-MD5/SHA-1, HMAC-MD5/SHA-1 Wymagana możliwość skorzystania z kreatora konfiguracji dla początkujących (SSL VPN, konfiguracji IPSec VPN) Interfejs GUI oparty o WWW ICSA: Anti-virus, VPNC: AES Interop, Basic Interop Checkmark: Anti-Malware, Anti-Spam, Enterprise Firewall, VPN, IPS, URL Filtering Automatyczne uaktualnianie sygnatur IDS/IPS Ochrona przed atakami typu DoS, DDoS Powiadomienie o ataku poprzez e-mail Zapisywanie informacji na temat: generowanego ruchu, szkodliwego oprogramowania, Spamu, szkodliwego kodu zawartego w pakietach, Filtra email, systemu, zdarzeń IPS, IM, P2P, Firewall, IPsec VPN, SSL VPN Dwa porty WAN z możliwością pracy w trybie fail over Możliwość: generowania statystyk sumarycznych, Informowanie o zdarzeniach (nagłych, wykrytych zagrożeniach, zdarzeniach systemowych) balansowania ruchem na podstawie ilości danych tworzenia biały i czarnych list skanowania: HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, IMAP, POP3 (Skanowanie pakietów wychodzących oraz przychodzących) blokowania słów kluczowych oraz konkretnych rozszerzeń plików filtracji ActivX, Java, Flash, JavaScript, Proxy, Cookies filtrowania poczty na podstawie ciągu znaków części adresu, załącznika, rozszerzenia załącznika, nazwy załącznika blokowania eDonkey, BitTorrent, Gnutella blokowania MSN Messenger, Yahoo Messenger, mIRC, Google Talk Urządzenie powinno być wyposażone w komplet licencji na skanowanie poczty oraz ruchu www oraz licencji na aktualizacje oprogramowania na rok. |  |
| Parametry wydajnościowe | Wydajność antywirusa 130Mb/s szyfrowania 3DES/AES: co najmniej 400Mb/s firewall 900Mb/s Liczba: reguł: co najmniej 1,2 mln rekomendowanych przez producenta użytkowników: minimum 150 obsługiwanych tuneli VPN 150 obsługiwanych tuneli SSL 75 jednoczesnych sesji: co najmniej 65000 |  |
| Parametry fizyczne | Pamięć Flash: co najmniej 2GB Pamięć DRAM: co najmniej 1GB Minimalna liczba niezależnie konfigurowanych, fizycznych interfejsów: 8 x 1000Base-T (4 x WAN, 4 x LAN) Port USB x 1 Własny system operacyjny producenta nie bazujący na istniejących rozwiązaniach Linux/Open Source 24 porty x 10/100/1000 Mbps, 2 x współdzielone SFP |  |
| Wymagane protokoły i standardy sieci | IEEE 802.3af (Power over Ethernet) IEEE 802.1Q (128 groups, static) Voice VLAN IEEE 802.1p (CoS) Port-based QoS DSCP-based QoS IEEE802.3ad (manual or LACP) IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol SNMP v1, v2c, v3 RFC 1213 MIB II RFC 1643 Ethernet interface MIB RFC 1493 bridge MIB RMON group 1, 2, 3, 9 RFC 2131 DHCP client IEEE 802.1x Zabezpieczenie portu poprzez blokowanie adresu MAC ACL warstwy 2 oraz 3 Ochrona przed burzami broadcast, multicast oraz unicast IGMP snooping v1/v2 Limit przepustowości na wejściu SNTP Wsparcie dla port mirroring Konfiguracja poprzez web Zapis oraz odczyt konfiguracji Dostęp zabezpieczony hasłem RADIUS support TACACS+ support |  |
| Wymagane funkcje | Metoda przekazywania ramek: Store-and-forward Przepustowość: min 48 Gbps; Opóźnienia<2,900 ns dla 64-bajtowej ramki w trybie store-and-forward |  |
| Gwarancja | Wymaga się, aby urządzenie jak i zainstalowane wewnątrz urządzenia wentylatory i zasilacze objęte były 5 letnia gwarancją producenta. |  |

Projektor multimedialny ( 3 szt. )

| Parametr | Warunek wymagany | Opis produktu oferowanego przez wykonawcę (nazwa, producent, nr katalogowy, itp.) |
| --- | --- | --- |
| Technologia | 3xLCD |  |
| Jasność | min. 2600 ANSI lumenów w trybie pełniej jasności |  |
| Kontrast | min. 2000:1 |  |
| Rozdzielczość rzeczywista | min. 1024x768, format matrycy 4:3 |  |
| Przekątna obrazu | od 30 do 300 cali |  |
| Porty wejścia min.: | 1 x VGA (DB-15), 1xHDMI 1 x Composite video (RCA Chinch), 1x S-video, 1x audio stereo mini Jack |  |
| Porty wyjścia min: | 1 x VGA (DB-15), 1 x stereo Mini Jack |  |
| Waga | Max. 2,5 kg |  |
| Głośnik | wbudowany min. 1 x 1W |  |
| Żywotność lampy | 3000 godzin w trybie pełnej jasności |  |
| Menu | w języku polskim |  |
| Głośność pracy | max 35dB w trybie pełnej jasności |  |
| Pionowa korekcja trapezu | automatyczna +/- 30 stopni |  |
| Tryby wyświetlania | Min. Opcja na tablicy szkolnej i w trybie dziennym |  |
| Ochrona | Co najmniej 2 uchwyty do montażu mechanicznych zabezpieczeń przeciw kradzieżowych – przygotowane przez producenta projektora Zabezpieczenia antykradzieżowe kodem PIN |  |
| Gwarancja producenta | na projektor - 36 miesięcy na lampę – 36 miesięcy |  |

Ekran projekcyjny ( 7 szt.)

| Parametr | Warunek wymagany | Opis produktu oferowanego przez wykonawcę (nazwa, producent, nr katalogowy, itp.) |
| --- | --- | --- |
| Typ ekranu | ręcznie rozwijany |  |
| Rozmiar powierzchni projekcyjnej | • Wymiary ekranu min. 240 x 180cm • Wymiary obrazu min. 235 x 175 cm tylna powierzchnia ekranu zaczerniona, system automatycznej |  |
| Waga | max. 10 kg |  |
| Montaż | do ściany lub do sufitu |  |
| Powierzchnia projekcyjna | • Format obrazu 4:3 • Czarne ramki min. 2.5 cm • Wysokiej jakości powierzchnia projekcyjna typu Matt White • Przekątna min. 300 cm • Możliwość odchylenia ekranu od pionu • Regulacja wysokości dolnej krawędzi • Metalowa obudowa w kolorze szarym • Długość kasety max. 260 cm |  |
| Gwarancja | Min 1 rok |  |

Ocena zgodności urządzeń z SIWZ:

- Wykonawcy zobowiązani są do podania w ofercie producenta, typu i wersji oprogramowania wszystkich proponowanych urządzeń

- Zamawiający może wykonać testy zaproponowanych urządzeń przed podpisaniem umowy.